| Iluminarea stradala a comunei Climautii de Jos, satul Cot in raionul Soldanesti | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 001/2013

Deviz-oferta № 001/2013

Iluminat stradal.  001/2013-IS.1 (l=1440m)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-042-4 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: cu un singur picior | buc | 38,000 |  |  |
| 2 | 33-04-042-5 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: cu un singur picior cu proptea | buc | 5,000 |  |  |
| 3 | 33-04-040-1 | Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV | buc | 43,000 |  |  |
| 4 | 33-04-040-2 | Demontarea unui conductor suplimentar LEA 0,38 kV | buc | 43,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Stilpi proiectati |  |  |  |  |
| 5 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint si cablu | m3 | 7,500 |  |  |
| 6 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 7,500 |  |  |
| 7 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor A0.38/0,38 din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc | 2,000 |  |  |
| 8 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 0,120 |  |  |
| 9 | 335000434-1 | Conductor de legare la pamant ЗП2 | m | 1,200 |  |  |
| 10 | 201-9285-29 | Traversa TН-29 | buc | 2,000 |  |  |
| 11 | 335000521-10 | -Clema intindere HP25-55 | buc | 4,000 |  |  |
| 12 | 335000521-22 | -Clema de ramificare K-OHM-1 | buc | 2,000 |  |  |
| 13 | 335000521-19 | -Clema сonexiune СНА-Н 50 (СНА-И) | buc | 2,000 |  |  |
| 14 | 335000521-18 | -Clema сonexiune СФ16-120 | buc | 8,000 |  |  |
| 15 | 201-9266-11 | Bratari din otel X11 | buc | 2,000 |  |  |
| 16 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor УП0.380,38 din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc | 3,000 |  |  |
| 17 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 0,180 |  |  |
| 18 | 335000434-1 | -Conductor de legare la pamant ЗП2 | m | 1,800 |  |  |
| 19 | 3350519-01 | -Сonsola suspendata KБ3.1 | buc | 3,000 |  |  |
| 20 | 335000521-23 | -Clema de sustinere ПH-1 (ПИ 1) | buc | 3,000 |  |  |
| 21 | 201-92856 | -Lenta de bandaj din otel SOT46 0.7x20x2000 | buc | 6,000 |  |  |
| 22 | 335000521-22 | -Clema de ramificare K-OHM-1 | buc | 3,000 |  |  |
| 23 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor intermediari П0.38 din beton armat cu traverse , cu un singur picior | buc | 38,000 |  |  |
| 24 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 2,280 |  |  |
| 25 | 335000434-1 | -Conductor de legare la pamant ЗП2 | m | 22,800 |  |  |
| 26 | 3350519-02 | -Сonsola suspendata KБ1 | buc | 38,000 |  |  |
| 27 | 335000521-23 | -Clema de sustinere ПH-1 | buc | 38,000 |  |  |
| 28 | 201-92856 | -Lenta de bandaj din otel SOT46 0.7x20x2000 | buc | 76,000 |  |  |
| 29 | 335000521-22 | -Clema de ramificare K-OHM-1 | buc | 38,000 |  |  |
| 30 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 48,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Fond asigurar sociale |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 31 | RpEF24B | Demontarea becurilor cu incandescenta 20-2000 W sau vapori de mercur | buc | 20,000 |  |  |
| 32 | RpEO01A | Demontarea suportului cu un brat | buc | 20,000 |  |  |
| 33 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat | buc | 20,000 |  |  |
| 34 | 08-03-572-5 | Dulap de evidenta, montat pe perete, BZUM | buc | 1,000 |  |  |
| 35 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de sarcina | buc | 1,000 |  |  |
| 36 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 1,000 |  |  |
| 37 | 08-01-066-1 | -Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 1,000 |  |  |
| 38 | 08-03-600-2 | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |  |  |
| 39 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,000 |  |  |
| 40 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 1,000 |  |  |
| 41 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 2,000 |  |  |
| 42 | 08-01-080-1 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 2,000 |  |  |
| 43 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |  |  |
| 44 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 2,000 |  |  |
| 45 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A (instalat in PT356UBA18) | buc | 1,000 |  |  |
| 46 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 1,440 |  |  |
| 47 | 33-04-008-1 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor neizolati LEA 0,38 kV | 1 km | 5,760 |  |  |
| 48 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,500 |  |  |
| 49 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,300 |  |  |
| 50 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 1,030 |  |  |
| 51 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 43,000 |  |  |
| 52 | 08-02-369-3 | Instalarea corpului de iluminat stradal | buc | 43,000 |  |  |
| 53 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,100 |  |  |
| 54 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,100 |  |  |
| 55 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,050 |  |  |
| 56 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2.5 m | 100 m | 0,050 |  |  |
| 57 | 08-02-152-1 | Constructii metalice de cablu: otel cornier 50x50x5mm (12m) | t | 0,045 |  |  |
| 58 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=3m | 10 buc | 0,300 |  |  |
| 59 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,110 |  |  |
| 60 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,500 |  |  |
| 61 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,250 |  |  |
| 62 | 33-04-005-1 | Montarea traverselor | buc | 2,000 |  |  |
| 63 | 3331011-3 | Fir electric AC 35 | m | 750,000 |  |  |
| 64 | 3332017-3 | Cablu ABБбШв 4х25mm2 | m | 10,000 |  |  |
| 65 | 3332017-5 | Cablu ABБбШв 5х25mm2 | m | 5,000 |  |  |
| 66 | 3332040-3 | Cablu СИП-2 3х25+1х35 | m | 1 525,000 |  |  |
| 67 | 3332023-2 | Cablu ВВГ 3х2.5mm2 | m | 50,000 |  |  |
| 68 | 3341015-01 | Сorp de iluminat stradal 54W PКУ-Люкс | buc | 43,000 |  |  |
| 69 | 33890162-1 | Сonsola de perete pentru corpuri de iluminat cu un brat K1K-15-10-18 (высота 1.5m, вылет 1м, диаметр180мм) | buc | 43,000 |  |  |
| 70 | 335000434 | Conductor de legare la pamant ЗП1 | m | 43,000 |  |  |
| 71 | 201-9266-16 | Bratari din otel X16 | buc | 43,000 |  |  |
| 72 | 335000515 | Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 43,000 |  |  |
| 73 | 33371012-08 | Canal perforat pentru cabluri 40x100x2500 | m | 5,000 |  |  |
| 74 | 33371012-05 | Capac pentru canal de cabluri , baza 100 | m | 5,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Fond asigurari sociale |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 75 | 555050-1 | Panou de evidenta BZUM-TF-01-63-09 | set | 1,000 |  |  |
| 76 | 555-100012-2 | -Intreruptor BH32/4/20 , 20A | buc | 1,000 |  |  |
| 77 | 5550243-10 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16B | buc | 1,000 |  |  |
| 78 | 130-10015 | -Detensionatoare ОПС1 B 4Р, In=30kA,Un=400V,In=60kA (MOP10-4-B) | buc | 1,000 |  |  |
| 79 | 5550051-02 | -Contor energie activa si reactiva 3f ,380V, ZMG 310 CR 5-100A | buc | 1,000 |  |  |
| 80 | 55500087-31 | Dulap de distributie ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, 540x330x120 (ЩУНО) | buc | 1,000 |  |  |
| 81 | 5550243-8 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10B | buc | 1,000 |  |  |
| 82 | 33700305-4 | -Contactor KMИ-10910, 9А, 230B/AC3 1HO | buc | 2,000 |  |  |
| 83 | 338000504 | -Releu PЭК78/4 | buc | 1,000 |  |  |
| 84 | 338101-01 | -Releu de timp cu 2 canale РЧ-522 | buc | 1,000 |  |  |
| 85 | 33800040-05 | -Comutator ALCLR-22 | buc | 1,000 |  |  |
| 86 | 33800014-7 | -Buton de comanda cu1 stift SB-7 | buc | 2,000 |  |  |
| 87 | 5550243-11 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20B (instalat in PT356UBA 18) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| Iluminarea stradala a comunei Climautii de Jos, satul Climautii de Jos in raionul Soldanesti | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 001/2013

Deviz-oferta № 001/2013

Iluminat stradal.  001/2013-IS.2 (l=1535m)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Stilp de capat de ancoraj existent A10/0.38, cu adaosuri (1buc) |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 0,060 |  |  |
| 2 | 335000434-1 | -Conductor de legare la pamant ЗП2M | m | 0,600 |  |  |
| 3 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 1,000 |  |  |
| 4 | 33-04-005-1 | -Montarea traverselor | buc | 1,000 |  |  |
| 5 | 201-9285-07 | -Traversa TН-29 | buc | 1,000 |  |  |
| 6 | 335000521-10 | -Clema intindere HP25-55 | buc | 2,000 |  |  |
| 7 | 335000521-22 | -Clema de ramificare K-OHM-1 | buc | 1,000 |  |  |
| 8 | 335000521-19 | -Clema сonexiune СНА-Н (СНА-И) | buc | 1,000 |  |  |
| 9 | 335000521-9 | -Clema сonexiune СФ16-120 | buc | 4,000 |  |  |
| 10 | 201-9266-11 | Bratari din otel X11 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Stilp intermediar existent П10/0.38, cu adaosuri (2buc) |  |  |  |  |
| 11 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 0,120 |  |  |
| 12 | 335000434-1 | -Conductor de legare la pamant ЗП2 | m | 1,200 |  |  |
| 13 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 2,000 |  |  |
| 14 | 33500519-01 | -Chirlig suspendat КБ1 | buc | 2,000 |  |  |
| 15 | 335000521-18 | -Cleme de sustinere ПН-1 | buc | 2,000 |  |  |
| 16 | 201-92856 | -Lenta de bandaj din otel SOT 46 0.7x20x2000 | buc | 4,000 |  |  |
| 17 | 335000521-22 | -Clema de ramificare K-OHM-1 | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Stilp de colt intermediar existent УП10/0.38, cu adaosuri (1buc) |  |  |  |  |
| 18 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 0,060 |  |  |
| 19 | 335000434-1 | Conductor de legare la pamant ЗП2 | m | 0,600 |  |  |
| 20 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 1,000 |  |  |
| 21 | 33500519-01 | -Chirlig suspendat КБ1 | buc | 1,000 |  |  |
| 22 | 335000521-18 | -Cleme de sustinere ПН-1 | buc | 1,000 |  |  |
| 23 | 201-92856 | -Lenta de bandaj din otel COT 46 0.7x20x2000 | buc | 2,000 |  |  |
| 24 | 335000521-22 | -Clema de ramificare K-OHM-1 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Stilp intermediar existent П0.38/0.38, cu adaosuri (35buc) |  |  |  |  |
| 25 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 2,100 |  |  |
| 26 | 335000434-1 | -Conductor de legare la pamant ЗП2 | m | 21,000 |  |  |
| 27 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 35,000 |  |  |
| 28 | 33500519-01 | -Chirlig suspendat КБ1 | buc | 35,000 |  |  |
| 29 | 335000521-18 | -Cleme de sustinere ПН-1 | buc | 35,000 |  |  |
| 30 | 201-92856 | -Lenta de bandaj din otel COT 46 0.7x20x2000 | buc | 70,000 |  |  |
| 31 | 335000521-22 | -Clema de ramificare K-OHM-1 | buc | 35,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Stilp de colt intermediar existent УП0.38/0.38, cu adaosuri (10buc) |  |  |  |  |
| 32 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 0,600 |  |  |
| 33 | 335000434-1 | Conductor de legare la pamant ЗП2 | m | 6,000 |  |  |
| 34 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 10,000 |  |  |
| 35 | 3350519-01 | -Сonsola suspendata KБ3.1 | buc | 10,000 |  |  |
| 36 | 335000521-18 | -Cleme de sustinere ПН-1 | buc | 10,000 |  |  |
| 37 | 201-92856 | -Lenta de bandaj din otel COT 46 0.7x20x2000 | buc | 20,000 |  |  |
| 38 | 335000521-22 | -Clema de ramificare K-OHM-1 | buc | 10,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Stilp de capat de ancoraj existent A0.38/0.38, cu adaosuri (1buc) |  |  |  |  |
| 39 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 0,060 |  |  |
| 40 | 335000434-1 | -Conductor de legare la pamant ЗП2M | m | 0,600 |  |  |
| 41 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 1,000 |  |  |
| 42 | 33-04-005-1 | -Montarea traverselor | buc | 1,000 |  |  |
| 43 | 201-9285-07 | -Traversa TН-29 | buc | 1,000 |  |  |
| 44 | 335000521-10 | -Clema intindere HP25-55 | buc | 2,000 |  |  |
| 45 | 335000521-22 | -Clema de ramificare K-OHM-1 | buc | 1,000 |  |  |
| 46 | 335000521-19 | -Clema сonexiune СНА-Н (СНА-И) | buc | 1,000 |  |  |
| 47 | 335000521-9 | -Clema сonexiune СФ16-120 | buc | 4,000 |  |  |
| 48 | 201-9266-11 | Bratari din otel X11 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Stilpi proiectati |  |  |  |  |
| 49 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 3,000 |  |  |
| 50 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint si cablu | m3 | 3,000 |  |  |
| 51 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor intermediari П0.38/0.38 din beton armat cu traverse , cu un singur picior | buc | 2,000 |  |  |
| 52 | 33-04-005-1 | -Montarea traverselor | buc | 4,000 |  |  |
| 53 | 201-9285-04 | -Traversa TН-9 | buc | 4,000 |  |  |
| 54 | 201-9266-10 | -Bratari din otel X10 | buc | 4,000 |  |  |
| 55 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 0,033 |  |  |
| 56 | 335000434-1 | -Conductor de legare la pamant ЗП2 | m | 3,300 |  |  |
| 57 | 110-9034 | Izolator HC 18 A | buc | 8,000 |  |  |
| 58 | 500-9056 | -Caciula de polietilena K5 | buc | 8,000 |  |  |
| 59 | 335000516 | Dispozitiv de stringere de ramificare ПA-1 | buc | 2,000 |  |  |
| 60 | 3350502-01 | -Prezon MSN 16/265 | buc | 2,000 |  |  |
| 61 | 335000527-5 | -Consola cu clema intermediara ES1500 | buc | 2,000 |  |  |
| 62 | 335000521-20 | -Clema pentru ЗП1М ZP-2 | buc | 2,000 |  |  |
| 63 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 4,000 |  |  |
| 64 | 335000521-20 | -Clema pentru ЗП2М KZP-2 | buc | 2,000 |  |  |
| 65 | 33500514-05 | -Curelusa de cablu KR-1 | buc | 4,000 |  |  |
| 66 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor intermediari П0.38 din beton armat cu traverse , cu un singur picior | buc | 5,000 |  |  |
| 67 | 201-92612-24 | -Consola KC2 | buc | 5,000 |  |  |
| 68 | 201-9266-16 | -Bratari din otel X16 | buc | 5,000 |  |  |
| 69 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 0,500 |  |  |
| 70 | 335000434 | -Conductor de legare la pamant ЗП1M | m | 5,000 |  |  |
| 71 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor A0.38 din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc | 1,000 |  |  |
| 72 | 201-92611-3 | -Consola У4 | buc | 1,000 |  |  |
| 73 | 33-04-005-1 | -Montarea traverselor | buc | 1,000 |  |  |
| 74 | 201-928646 | -Traversa TM46 | buc | 1,000 |  |  |
| 75 | 201-9266-33 | Bratari din otel X32 | buc | 1,000 |  |  |
| 76 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 0,200 |  |  |
| 77 | 335000434-1 | -Conductor de legare la pamant ЗП2M | m | 2,000 |  |  |
| 78 | 201-92857 | Clema de ancora PA 1500 | buc | 2,000 |  |  |
| 79 | 335000521-20 | -Clema pentru ЗП1М ZP-2 | buc | 1,000 |  |  |
| 80 | 3350401-01 | -Conector pentru conductorul de faza MJPT-25 | buc | 4,000 |  |  |
| 81 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 2,000 |  |  |
| 82 | 33500514-05 | -Curelusa de cablu KR-1 | buc | 2,000 |  |  |
| 83 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 9,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Fond asigurar sociale |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 84 | RpEF24B | Demontarea becurilor cu incandescenta 20-2000 W sau vapori de mercur | buc | 17,000 |  |  |
| 85 | RpEO01A | Demontarea suportului cu un brat | buc | 17,000 |  |  |
| 86 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat | buc | 17,000 |  |  |
| 87 | 33-04-040-1 | Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV | buc | 50,000 |  |  |
| 88 | 33-04-040-2 | Demontarea unui conductor suplimentar LEA 0,38 kV | buc | 50,000 |  |  |
| 89 | 08-03-572-5 | Dulap de evidenta, montat pe perete, BZUM | buc | 1,000 |  |  |
| 90 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de sarcina | buc | 1,000 |  |  |
| 91 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 1,000 |  |  |
| 92 | 08-01-066-1 | -Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 1,000 |  |  |
| 93 | 08-03-600-2 | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |  |  |
| 94 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,000 |  |  |
| 95 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 1,000 |  |  |
| 96 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 2,000 |  |  |
| 97 | 08-01-080-1 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 2,000 |  |  |
| 98 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |  |  |
| 99 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 2,000 |  |  |
| 100 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A (instalat in PT280UBA18) | buc | 1,000 |  |  |
| 101 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 1,535 |  |  |
| 102 | 33-04-008-1 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor neizolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,540 |  |  |
| 103 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,800 |  |  |
| 104 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,300 |  |  |
| 105 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 | buc | 8,000 |  |  |
| 106 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 1,810 |  |  |
| 107 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 53,000 |  |  |
| 108 | 08-02-369-3 | Instalarea corpului de iluminat stradal | buc | 53,000 |  |  |
| 109 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 5,300 |  |  |
| 110 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,050 |  |  |
| 111 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,100 |  |  |
| 112 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,050 |  |  |
| 113 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2.5 m | 100 m | 0,050 |  |  |
| 114 | 08-02-152-1 | Constructii metalice de cablu: otel cornier 50x50x5mm (20m) | t | 0,075 |  |  |
| 115 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 1,700 |  |  |
| 116 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,250 |  |  |
| 117 | 3331011-3 | Fir electric AC 35 | m | 150,000 |  |  |
| 118 | 3332017-3 | Cablu ABБбШв 4х25mm2 | m | 10,000 |  |  |
| 119 | 3332017-5 | Cablu ABБбШв 5х25mm2 | m | 5,000 |  |  |
| 120 | 3332040-3 | Cablu СИП-2 3х25+1х35 | m | 1 630,000 |  |  |
| 121 | 3332023-2 | Cablu ВВГ 3х2.5mm2 | m | 80,000 |  |  |
| 122 | 3341015-01 | Сorp de iluminat stradal 54W PКУ-Люкс | buc | 53,000 |  |  |
| 123 | 33890162-1 | Сonsola de perete pentru corpuri de iluminat cu un brat K1K-15-10-18 (высота 1.5m, вылет 1м, диаметр180мм) | buc | 53,000 |  |  |
| 124 | 335000434 | Conductor de legare la pamant ЗП1M | m | 53,000 |  |  |
| 125 | 201-9266-16 | Bratari din otel X16 | buc | 53,000 |  |  |
| 126 | 33371012-08 | Canal perforat pentru cabluri 40x100x2500 | m | 5,000 |  |  |
| 127 | 33371012-05 | Capac pentru canal de cabluri , baza 100 | m | 5,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Fond asigurari sociale |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 128 | 555050-1 | Panou de evidenta BZUM-TF-01-63-09 | set | 1,000 |  |  |
| 129 | 555-100012-2 | -Intreruptor BH32/4/20 , 20A | buc | 1,000 |  |  |
| 130 | 5550243-10 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16B | buc | 1,000 |  |  |
| 131 | 130-10015 | -Detensionatoare ОПС1 B 4Р, In=30kA,Un=400V,In=60kA (MOP10-4-B) | buc | 1,000 |  |  |
| 132 | 5550051-02 | -Contor energie activa si reactiva 3f ,380V, ZMG 310 CR 5-100A | buc | 1,000 |  |  |
| 133 | 55500087-31 | Dulap de distributie ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, 540x330x120 (ЩУНО) | buc | 1,000 |  |  |
| 134 | 5550243-8 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10B | buc | 1,000 |  |  |
| 135 | 33700305-4 | -Contactor KMИ-10910, 9А, 230B/AC3 1HO | buc | 2,000 |  |  |
| 136 | 338000504 | -Releu PЭК78/4 | buc | 1,000 |  |  |
| 137 | 338101-01 | -Releu de timp cu 2 canale РЧ-522 | buc | 1,000 |  |  |
| 138 | 33800040-05 | -Comutator ALCLR-22 | buc | 1,000 |  |  |
| 139 | 33800014-7 | -Buton de comanda cu1 stift SB-7 | buc | 2,000 |  |  |
| 140 | 5550243-11 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20B (instalat in PT280UBA 18) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| Iluminarea stradala a comunei Climautii de Jos, satul Climautii de Jos in raionul Soldanesti | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 001/2013

Deviz-oferta № 001/2013

Iluminat stradal.  001/2013-IS.3 (l=2165m)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Stilp de capat de ancoraj existent A0.38/0.38, cu adaosuri (3buc) |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 0,180 |  |  |
| 2 | 335000434-1 | -Conductor de legare la pamant ЗП2M | m | 1,800 |  |  |
| 3 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 3,000 |  |  |
| 4 | 33-04-005-1 | -Montarea traverselor | buc | 3,000 |  |  |
| 5 | 201-9285-07 | -Traversa TН-29 | buc | 3,000 |  |  |
| 6 | 335000521-10 | -Clema intindere HP25-55 | buc | 6,000 |  |  |
| 7 | 335000521-22 | -Clema de ramificare K-OHM-1 | buc | 3,000 |  |  |
| 8 | 335000521-19 | -Clema сonexiune СНА-Н (СНА-И) | buc | 3,000 |  |  |
| 9 | 335000521-9 | -Clema сonexiune СФ16-120 | buc | 12,000 |  |  |
| 10 | 201-9266-11 | Bratari din otel X11 | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Stilp de colt intermediar existent УП0.38/0.38, cu adaosuri (7buc) |  |  |  |  |
| 11 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 0,420 |  |  |
| 12 | 335000434-1 | Conductor de legare la pamant ЗП2 | m | 4,200 |  |  |
| 13 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 7,000 |  |  |
| 14 | 3350519-01 | -Сonsola suspendata KБ3.1 | buc | 7,000 |  |  |
| 15 | 335000521-18 | -Cleme de sustinere ПН-1 | buc | 7,000 |  |  |
| 16 | 201-92856 | -Lenta de bandaj din otel COT 46 0.7x20x2000 | buc | 14,000 |  |  |
| 17 | 335000521-22 | -Clema de ramificare K-OHM-1 | buc | 7,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Stilp intermediar existent П0.38/0.38, cu adaosuri (50buc) |  |  |  |  |
| 18 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 3,000 |  |  |
| 19 | 335000434-1 | -Conductor de legare la pamant ЗП2 | m | 30,000 |  |  |
| 20 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 50,000 |  |  |
| 21 | 33500519-01 | -Chirlig suspendat КБ1 | buc | 50,000 |  |  |
| 22 | 335000521-18 | -Cleme de sustinere ПН-1 | buc | 50,000 |  |  |
| 23 | 201-92856 | -Lenta de bandaj din otel COT 46 0.7x20x2000 | buc | 100,000 |  |  |
| 24 | 335000521-22 | -Clema de ramificare K-OHM-1 | buc | 50,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Stilp de colt intermediar existent УП10/0.38, cu adaosuri (1buc) |  |  |  |  |
| 25 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 0,060 |  |  |
| 26 | 335000434-1 | Conductor de legare la pamant ЗП2 | m | 0,600 |  |  |
| 27 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 1,000 |  |  |
| 28 | 33500519-01 | -Chirlig suspendat КБ1 | buc | 1,000 |  |  |
| 29 | 335000521-18 | -Cleme de sustinere ПН-1 | buc | 1,000 |  |  |
| 30 | 201-92856 | -Lenta de bandaj din otel COT 46 0.7x20x2000 | buc | 2,000 |  |  |
| 31 | 335000521-22 | -Clema de ramificare K-OHM-1 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Stilpi proiectati |  |  |  |  |
| 32 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 3,000 |  |  |
| 33 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint si cablu | m3 | 3,000 |  |  |
| 34 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor intermediari П0.38/0.38 din beton armat cu traverse , cu un singur picior | buc | 20,000 |  |  |
| 35 | 33-04-005-1 | -Montarea traverselor | buc | 40,000 |  |  |
| 36 | 201-9285-04 | -Traversa TН-9 | buc | 40,000 |  |  |
| 37 | 201-9266-10 | -Bratari din otel X10 | buc | 40,000 |  |  |
| 38 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 0,033 |  |  |
| 39 | 335000434-1 | -Conductor de legare la pamant ЗП2 | m | 3,300 |  |  |
| 40 | 110-9034 | Izolator HC 18 A | buc | 80,000 |  |  |
| 41 | 500-9056 | -Caciula de polietilena K5 | buc | 80,000 |  |  |
| 42 | 335000516 | Dispozitiv de stringere de ramificare ПA-1 | buc | 20,000 |  |  |
| 43 | 3350502-01 | -Prezon MSN 16/265 | buc | 20,000 |  |  |
| 44 | 335000527-5 | -Consola cu clema intermediara ES1500 | buc | 20,000 |  |  |
| 45 | 335000521-20 | -Clema pentru ЗП1М ZP-2 | buc | 20,000 |  |  |
| 46 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 40,000 |  |  |
| 47 | 335000521-20 | -Clema pentru ЗП2М KZP-2 | buc | 20,000 |  |  |
| 48 | 33500514-05 | -Curelusa de cablu KR-1 | buc | 40,000 |  |  |
| 49 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor intermediari П0.38 din beton armat cu traverse , cu un singur picior | buc | 7,000 |  |  |
| 50 | 201-92612-24 | -Consola KC2 | buc | 7,000 |  |  |
| 51 | 201-9266-16 | -Bratari din otel X16 | buc | 7,000 |  |  |
| 52 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 0,700 |  |  |
| 53 | 335000434 | -Conductor de legare la pamant ЗП1M | buc | 7,000 |  |  |
| 54 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor УП0.38 din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc | 2,000 |  |  |
| 55 | 201-92611-3 | -Consola У4 | buc | 2,000 |  |  |
| 56 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 0,200 |  |  |
| 57 | 335000434-1 | -Conductor de legare la pamant ЗП2M | m | 2,000 |  |  |
| 58 | 3350502-01 | -Prezon MSN 16/265 | buc | 2,000 |  |  |
| 59 | 335000527-5 | -Consola cu clema intermediara ES1500 | buc | 4,000 |  |  |
| 60 | 335000521-20 | -Clema pentru ЗП1М ZP-2 | buc | 2,000 |  |  |
| 61 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 4,000 |  |  |
| 62 | 335000521-20 | -Clema pentru ЗП2М KZP-2 | buc | 4,000 |  |  |
| 63 | 33500514-05 | -Curelusa de cablu KR-1 | buc | 4,000 |  |  |
| 64 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor A0.38 din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc | 1,000 |  |  |
| 65 | 201-92611-3 | -Consola У4 | buc | 1,000 |  |  |
| 66 | 33-04-005-1 | -Montarea traverselor | buc | 1,000 |  |  |
| 67 | 201-928646 | -Traversa TM46 | buc | 1,000 |  |  |
| 68 | 201-9266-33 | Bratari din otel X32 | buc | 1,000 |  |  |
| 69 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 0,200 |  |  |
| 70 | 335000434-1 | -Conductor de legare la pamant ЗП2M | m | 2,000 |  |  |
| 71 | 201-92857 | Clema de ancora PA 1500 | buc | 2,000 |  |  |
| 72 | 335000521-20 | -Clema pentru ЗП1М ZP-2 | buc | 1,000 |  |  |
| 73 | 3350401-01 | -Conector pentru conductorul de faza MJPT-25 | buc | 4,000 |  |  |
| 74 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 2,000 |  |  |
| 75 | 33500514-05 | -Curelusa de cablu KR-1 | buc | 2,000 |  |  |
| 76 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 33,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Fond asigurar sociale |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 77 | RpEF24B | Demontarea becurilor cu incandescenta 20-2000 W sau vapori de mercur | buc | 20,000 |  |  |
| 78 | RpEO01A | Demontarea suportului cu un brat | buc | 20,000 |  |  |
| 79 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat | buc | 20,000 |  |  |
| 80 | 33-04-040-1 | Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV | buc | 30,000 |  |  |
| 81 | 33-04-040-2 | Demontarea unui conductor suplimentar LEA 0,38 kV | buc | 30,000 |  |  |
| 82 | 08-03-572-5 | Dulap de evidenta, montat pe perete, BZUM | buc | 1,000 |  |  |
| 83 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de sarcina | buc | 1,000 |  |  |
| 84 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 1,000 |  |  |
| 85 | 08-01-066-1 | -Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 1,000 |  |  |
| 86 | 08-03-600-2 | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |  |  |
| 87 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,000 |  |  |
| 88 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de sarcina | buc | 1,000 |  |  |
| 89 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 2,000 |  |  |
| 90 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 4,000 |  |  |
| 91 | 08-01-080-1 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 2,000 |  |  |
| 92 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |  |  |
| 93 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 2,000 |  |  |
| 94 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A (instalat in PT280UBA18) | buc | 1,000 |  |  |
| 95 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 2,165 |  |  |
| 96 | 33-04-008-1 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor neizolati LEA 0,38 kV | 1 km | 3,100 |  |  |
| 97 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 1,300 |  |  |
| 98 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,300 |  |  |
| 99 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 3,200 |  |  |
| 100 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 | buc | 80,000 |  |  |
| 101 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 87,000 |  |  |
| 102 | 08-02-369-3 | Instalarea corpului de iluminat stradal | buc | 87,000 |  |  |
| 103 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 8,700 |  |  |
| 104 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,050 |  |  |
| 105 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,100 |  |  |
| 106 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,050 |  |  |
| 107 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2.5 m | 100 m | 0,050 |  |  |
| 108 | 08-02-152-1 | Constructii metalice de cablu: otel cornier 50x50x5mm (20m) | t | 0,075 |  |  |
| 109 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=3m | 10 buc | 0,300 |  |  |
| 110 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,110 |  |  |
| 111 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 1,900 |  |  |
| 112 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,250 |  |  |
| 113 | 3331011-3 | Fir electric AC 35 | m | 825,000 |  |  |
| 114 | 3332017-3 | Cablu ABБбШв 4х25mm2 | m | 10,000 |  |  |
| 115 | 3332017-5 | Cablu ABБбШв 5х25mm2 | m | 5,000 |  |  |
| 116 | 3332040-3 | Cablu СИП-2 3х25+1х35 | m | 2 240,000 |  |  |
| 117 | 3332023-2 | Cablu ВВГ 3х2.5mm2 | m | 130,000 |  |  |
| 118 | 3341015-01 | Сorp de iluminat stradal 54W PКУ-Люкс | buc | 87,000 |  |  |
| 119 | 33890162-1 | Сonsola de perete pentru corpuri de iluminat cu un brat K1K-15-10-18 (высота 1.5m, вылет 1м, диаметр180мм) | buc | 87,000 |  |  |
| 120 | 335000434 | Conductor de legare la pamant ЗП1M | m | 87,000 |  |  |
| 121 | 201-9266-16 | Bratari din otel X16 | buc | 87,000 |  |  |
| 122 | 33371012-08 | Canal perforat pentru cabluri 40x100x2500 | m | 5,000 |  |  |
| 123 | 33371012-05 | Capac pentru canal de cabluri , baza 100 | m | 5,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Fond asigurari sociale |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 124 | 555050-1 | Panou de evidenta BZUM-TF-01-63-09 | set | 1,000 |  |  |
| 125 | 555-100012-2 | -Intreruptor BH32/4/20 , 20A | buc | 1,000 |  |  |
| 126 | 5550243-10 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16B | buc | 1,000 |  |  |
| 127 | 130-10015 | -Detensionatoare ОПС1 B 4Р, In=30kA,Un=400V,In=60kA (MOP10-4-B) | buc | 1,000 |  |  |
| 128 | 5550051-02 | -Contor energie activa si reactiva 3f ,380V, ZMG 310 CR 5-100A | buc | 1,000 |  |  |
| 129 | 55500087-31 | Dulap de distributie ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, 540x330x120 (ЩУНО) | buc | 1,000 |  |  |
| 130 | 555-100011-1 | -Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |  |  |
| 131 | 5550243-8 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10B | buc | 2,000 |  |  |
| 132 | 33700305-4 | -Contactor KMИ-10910, 9А, 230B/AC3 1HO | buc | 4,000 |  |  |
| 133 | 338000504 | -Releu PЭК78/4 | buc | 1,000 |  |  |
| 134 | 338101-01 | -Releu de timp cu 2 canale РЧ-522 | buc | 1,000 |  |  |
| 135 | 33800040-05 | -Comutator ALCLR-22 | buc | 1,000 |  |  |
| 136 | 33800014-7 | -Buton de comanda cu1 stift SB-7 | buc | 2,000 |  |  |
| 137 | 5550243-11 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20B (instalat in PT281UBA 18) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

APROBAT:

L.S.

Investitor