WinСмета

| Reparatia capitala a acoperisului oficiului ONU din Moldova str.31 august,nr.131. | Formular Nr.7 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Lucrari de reparatie la acoperis.

Valoarea de deviz

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Acoperis bloc cu 2 nivele. |
|  | 1.1. Demolari/ |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 225,00 |  |  |
| 2 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. /Demontarea oalelor/ | m2 | 550,00 |  |  |
| 3 | RpCI42D | Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile /Demontarea asterelei/ | m2 | 550,00 |  |  |
| 4 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile /Demontarea lamriului la fronton/ | m2 | 20,00 |  |  |
| 5 | TrI1AC01D2 | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 10 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 19,00 |  |  |
| 6 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 19,00 |  |  |
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |
|  | Total Demolari/ |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  | 1.2. Lucrari de constructie. |
| 7 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)/Schela pentru lucrarile de montare a structurii primare si secundare a halei/ | m2 | 400,00 |  |  |
| 8 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 1,90 |  |  |
| 9 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicola super defuzie. | m2 | 550,00 |  |  |
| 10 | K=2 CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect (Obresotca) | m2 | 550,00 |  |  |
| 11 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor / (Tigla metalica 0,47-0,5 mm protejat cu vopsea polimerica (Polyester) cu grosimea min. 0,25 mm ( sau 25 microni) avind garantie de 10 ani. | m2 | 580,00 |  |  |
| 12 | CE23D4 | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, /Montarea furniturii cu desfasurata mai mare de 1 m/: tabla metalica 0,47-0,5 mm protejat cu vopsea polimerica (Polyester) cu grosimea min. 0,25 mm ( sau 25 microni) avind garantie de 10 ani | m | 125,00 |  |  |
| 13 | CE23D4 | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, /Montarea furniturii cu desfasurata mai mare de 1 m, montat in lacat/ tabla metalica 0,47-0,5 mm protejat cu vopsea polimerica (Polyester) cu grosimea min. 0,25 mm ( sau 25 microni) avind garantie de 10 ani | m | 18,00 |  |  |
| 14 | CE23B1 | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv zincata de 0,5 mm grosime /Montarea furniturii cu desfasurata mai mare de 0,3 m/ tabla metalica 0,47-0,5 mm protejat cu vopsea polimerica (Polyester) cu grosimea min. 0,25 mm ( sau 25 microni) avind garantie de 10 ani | m | 370,00 |  |  |
| 15 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Uluc cu diametrul 150 mm | m | 110,00 |  |  |
| 16 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D-150mm. | m | 115,00 |  |  |
| 17 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Obsifca frontonov) | m3 | 0,93 |  |  |
| 18 | CN32F | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la interior I 107-1, aplicata pe lemn, PAL si PFL dur sau poros | m2 | 20,00 |  |  |
| 19 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele | m2 | 20,00 |  |  |
| 20 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 45,00 |  |  |
| 21 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 45,00 |  |  |
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |
|  | Total Lucrari de constructie. |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |
|  | Total Acoperis bloc cu 2 nivele. |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
| 22 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 18,50 |  |  |
| 23 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 146,00 |  |  |
| 24 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. /Demontarea oalelor/ | m2 | 248,00 |  |  |
| 25 | RpCI42D | Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile /Demontarea asterelei/ | m2 | 248,00 |  |  |
| 26 | RpCI42B | Demontarea gipscartonului pentru a fi scoasa fereastra. | m2 | 24,00 |  |  |
| 27 | TrI1AC01D2 | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 10 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 12,00 |  |  |
| 28 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 12,00 |  |  |
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |
|  | Total Demolari/ |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  | 2.2. Lucrari de constructie. |
| 29 | IzA03A | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice | m2 | 38,00 |  |  |
| 30 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)/Schela pentru lucrarile de montare a structurii primare si secundare a halei/ | m2 | 400,00 |  |  |
| 31 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 1,00 |  |  |
| 32 | IzF14A | Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala gr 100mm | m2 | 248,00 |  |  |
| 33 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicola super defuzie. | m2 | 248,00 |  |  |
| 34 | K=2 CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect (Obresotca) | m2 | 248,00 |  |  |
| 35 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tigla metalica 0,47-0,5 mm protejat cu vopsea polimerica (Polyester) cu grosimea min. 0,25 mm ( sau 25 microni) avind garantie de 10 ani | m2 | 248,00 |  |  |
| 36 | CE23D4 | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, /Montarea furniturii cu desfasurata mai mare de 1 m montata in lacat/ tabla metalica 0,47-0,5 mm protejat cu vopsea polimerica (Polyester) cu grosimea min. 0,25 mm (sau 25 microni) avind garantie de 10 ani | m | 35,00 |  |  |
| 37 | CE23D4 | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, /Montarea furniturii cu desfasurata mai mare de 1 m/ tabla metalica 0,47-0,5 mm protejat cu vopsea polimerica (Polyester) cu grosimea min. 0,25 mm ( sau 25 microni) avind garantie de 10 ani | m | 20,00 |  |  |
| 38 | CE23B1 | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv zincata de 0,5 mm grosime /Montarea furniturii cu desfasurata mai mare de 0,3 m/ tabla metalica 0,47-0,5 mm protejat cu vopsea polimerica (Polyester) cu grosimea min. 0,25 mm ( sau 25 microni) avind garantie de 10 ani | m | 112,00 |  |  |
| 39 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Uluc cu diametrul 150 mm. | m | 36,00 |  |  |
| 40 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D-150mm. | m | 110,00 |  |  |
| 41 | CK10A | Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc. /Montarea eluminatoarelor existente/ | m2 | 18,50 |  |  |
| 42 | CD12A | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica | m2 | 24,00 |  |  |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grunduirea tavanului) | m2 | 24,00 |  |  |
| 44 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 24,00 |  |  |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grunduirea tavanului. ) | m2 | 24,00 |  |  |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavan | m2 | 24,00 |  |  |
| 47 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 2,48 |  |  |
| 48 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 2,48 |  |  |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor a stresinii. | m2 | 24,00 |  |  |
| 50 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 32,00 |  |  |
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |
|  | Total Lucrari de constructie. |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |
|  | Total Acoperis bloc cu 4 nivele. |  |
|  | Inclusiv salariu |  |
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |
|  | Fondul cocial | 26,5 % |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |
|  | Inclusiv salariu |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |