| Lucrari de reparatie la Scoala din s. Nezavertailovca, r-nul Slobozia | Formular Nr 1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ LOCAL № 1

Lucrari de reparatie

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, Dolari SUA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie generale bloc auxiliar |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Acoperis bloc auxiliar |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment si elementele aferente | m2 | 359,78 |  |  |
| 2 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 273,00 |  |  |
| 3 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 15,24 |  |  |
| 4 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 101,61 |  |  |
| 5 | RpCD01B | Armaturi din otel-beton A I, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 1 505,00 |  |  |
| 6 | RpCB02C | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-10/8 Bc10 (B150) | m3 | 15,24 |  |  |
| 7 | RpCH02A | Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de tigla, din lemn ecarisat, la acoperisuri usoare | m2 | 273,00 |  |  |
| 8 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 7,33 |  |  |
| 9 | RpCH07A1 | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri la constructii obisnuite, pentru inlocuirea totala a asterelei | m2 | 359,87 |  |  |
| 10 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (de tip Monterey sau echivalent) | m2 | 482,50 |  |  |
| 11 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 3,60 |  |  |
| 12 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | 100m2 | 3,60 |  |  |
| 13 | CE17A | Strat suplimentar polimeric montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 359,78 |  |  |
| 14 | RpCH08A | Streasina infundata, din vagonca de aluminiu cu coltar pe perimetru - 79.86 m. | m2 | 71,87 |  |  |
| 15 | RpCH02A | Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de tigla, din lemn ecarisat, la acoperisuri usoare (copertina) | m2 | 12,65 |  |  |
| 16 | RpCH07A1 | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri la constructii obisnuite, pentru inlocuirea totala a asterelei | m2 | 12,65 |  |  |
| 17 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (de tip Monterey sau echivalent) (copertina) | m2 | 12,65 |  |  |
| 18 | CK17A | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase lamele (captusirea copertinei) | m2 | 12,65 |  |  |
| 19 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 360,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Acoperis bloc auxiliar Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Schimbarea timplarii bloc auxiliar |  |  |  |  |
| 21 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 34,95 |  |  |
| 22 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 158,55 |  |  |
| 23 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 150,00 |  |  |
| 24 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 34,95 |  |  |
| 25 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 158,55 |  |  |
| 26 | CK12B | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7-15 mp inclusiv | m2 | 9,57 |  |  |
| 27 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi | m | 15,00 |  |  |
| 28 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 15,00 |  |  |
| 29 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 840,54 |  |  |
| 30 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 192,40 |  |  |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 192,40 |  |  |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 192,40 |  |  |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 192,40 |  |  |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 192,40 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Schimbarea timplarii bloc auxiliar Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Lucrari de finisare interiora bloc auxiliar |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Tavane |  |  |  |  |
| 35 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate de tip "Armstrong", inclusiv sistemul-grila et2 | m2 | 176,80 |  |  |
| 36 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 13,80 |  |  |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 13,80 |  |  |
| 38 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 13,80 |  |  |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos de finisaj grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 13,80 |  |  |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 13,80 |  |  |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 13,80 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Tavane Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.2. Pereti |  |  |  |  |
| 42 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 12,03 |  |  |
| 43 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 562,00 |  |  |
| 44 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,32 |  |  |
| 45 | СF60A | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie | m2 | 6,10 |  |  |
| 46 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 1 538,55 |  |  |
| 47 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart de tip "BETONOCONTACT" sau echivalent intr-un strat, la pereti interiori | m2 | 512,85 |  |  |
| 48 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 562,00 |  |  |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 562,00 |  |  |
| 50 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 562,00 |  |  |
| 51 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos de finisare grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 562,00 |  |  |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 562,00 |  |  |
| 53 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 562,00 |  |  |
| 54 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 37,44 |  |  |
| 55 | RpCD01B | Armaturi din otel-beton A I, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 562,00 |  |  |
| 56 | RpCB02C | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-10/8 Bc10 (B150) | m3 | 3,75 |  |  |
| 57 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile | m2 | 24,50 |  |  |
| 58 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane | m2 | 40,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.3. Pardosele |  |  |  |  |
| 59 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 13,80 |  |  |
| 60 | CG02A | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar | m2 | 13,80 |  |  |
| 61 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 13,80 |  |  |
| 62 | CG06A | Plinte din lemn de stejar, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 12,00 |  |  |
| 63 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 13,80 |  |  |
| 64 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 176,80 |  |  |
| 65 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 17,70 |  |  |
| 66 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 176,80 |  |  |
| 67 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - Fixator de tip Betonocontact sau echivalent- 0,3 kg/m2 | m2 | 176,80 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Pardosele Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.4. Scena |  |  |  |  |
| 68 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc - scena | m2 | 6,00 |  |  |
| 69 | CG02A | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar | m2 | 18,20 |  |  |
| 70 | CG03B | Pardoseli din pavele de lemn asezate pe un strat de nisip de 3 cm grosime cu rosturile umplute jumatate cu nisip si jumatate cu mortar bituminos, avind inaltimea intre 10-12 cm, cu pavele cilindrice | m2 | 18,20 |  |  |
| 71 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 18,20 |  |  |
| 72 | CG06A | Plinte din lemn de stejar, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 16,00 |  |  |
| 73 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 18,20 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Scena Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de finisare interiora bloc auxiliar Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Fasada bloc auxiliar |  |  |  |  |
| 74 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (Очистка повехрхности стен ( снятие набелов)) | m2 | 318,40 |  |  |
| 75 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 318,40 |  |  |
| 76 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 954,00 |  |  |
| 77 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart de tip "BETONOCONTACT" sau echivalent intr-un strat, la pereti interiori | m2 | 318,40 |  |  |
| 78 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 318,40 |  |  |
| 79 | RpCJ35A k=2 | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 30,67 |  |  |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu hidrofob cu curatirea preventiva a suprafetelor | m2 | 30,67 |  |  |
| 81 | CI09A | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate, mate, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala | m2 | 30,67 |  |  |
| 82 | CJ06A | Profiluri exterioare, trase pe loc cu sablonul, la solbancuri si ancadramente cu iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 50 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin | m | 230,04 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Fasada bloc auxiliar Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Pavaj |  |  |  |  |
| 83 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 145,99 |  |  |
| 84 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,43 |  |  |
| 85 | RpDD01A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 14,60 |  |  |
| 86 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 14,60 |  |  |
| 87 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm material de pavaj Beneficiarului | m2 | 146,99 |  |  |
| 88 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | 5,84 |  |  |
| 89 | CO03A | Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar | m | 101,86 |  |  |
| 90 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 9,60 |  |  |
| 91 | RpCL15A | Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm | m | 11,00 |  |  |
| 92 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica "Portelanat pt. exterior", inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 15,10 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Pavaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.6. Incalzirea Bloc auxiliar |  |  |  |  |
| 93 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 120,00 |  |  |
| 94 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" | m | 65,36 |  |  |
| 95 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 21,60 |  |  |
| 96 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 40,00 |  |  |
| 97 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 52,00 |  |  |
| 98 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Robinet Mayevski) | buc | 14,00 |  |  |
| 99 | RpIC35A | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii | buc | 8,00 |  |  |
| 100 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm.Gilze | m | 3,00 |  |  |
| 101 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 14,00 |  |  |
| 102 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 14,00 |  |  |
| 103 | IC10F | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" | m | 65,36 |  |  |
| 104 | IC10B | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m | 21,60 |  |  |
| 105 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 28,00 |  |  |
| 106 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 24,00 |  |  |
| 107 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (375.00 de tip Viadrus Termo 500/130 sau echivalent) norma la radiator 3.125 sectii/m2 | m2 | 40,00 |  |  |
| 108 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 28,00 |  |  |
| 109 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" | buc | 14,00 |  |  |
| 110 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" | buc | 8,00 |  |  |
| 111 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 14,00 |  |  |
| 112 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 18,00 |  |  |
| 113 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 40,00 |  |  |
| 114 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 40,00 |  |  |
| 115 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp | m2 | 40,00 |  |  |
| 116 | VA01A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 14,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Incalzirea Bloc auxiliar Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.7. Transportari |  |  |  |  |
| 117 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 67,50 |  |  |
| 118 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 67,50 |  |  |
| 119 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t | 67,50 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Transportari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale | 27,5 % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 10 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de reparatie generale bloc auxiliar Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de reparatie generale bloc de studii |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. WC bloc de studii |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. Tavan |  |  |  |  |
| 120 | CK17F | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice | m2 | 20,80 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2. Pereti |  |  |  |  |
| 121 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 110,28 |  |  |
| 122 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart de tip "BETONOCONTACT" intr-un strat, la pereti interiori | m2 | 110,28 |  |  |
| 123 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 110,28 |  |  |
| 124 | CI06C3 | Placaj cu placute colorate montate in culori si forme diferite montate in desen, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 110,28 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.3. Pardosele |  |  |  |  |
| 125 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 20,80 |  |  |
| 126 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 20,80 |  |  |
| 127 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 20,80 |  |  |
| 128 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Fixator de tip Betonocontact - 0,3 kg/m2 | m2 | 20,80 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Pardosele Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.4. Canalizarea interna |  |  |  |  |
| 129 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 3,00 |  |  |
| 130 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 6,00 |  |  |
| 131 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 4,00 |  |  |
| 132 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 25,00 |  |  |
| 133 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,00 |  |  |
| 134 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (teu) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,00 |  |  |
| 135 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 21,00 |  |  |
| 136 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (teu ) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 6,00 |  |  |
| 137 | SB09E | Cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 6,00 |  |  |
| 138 | RpSA15B | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm cu fitinguri 40% | m | 35,00 |  |  |
| 139 | RpID28B | Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 20 mm | buc | 10,00 |  |  |
| 140 | RpSC24B | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P - монтаж детского унитаза | buc | 6,00 |  |  |
| 141 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal - монтаж детского умывальника | buc | 4,00 |  |  |
| 142 | SC14A | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 4,00 |  |  |
| 143 | SE59A | Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 2,00 |  |  |
| 144 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,00 |  |  |
| 145 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 36,00 |  |  |
| 146 | RCsB10B | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc | 36,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Canalizarea interna Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.5. Canalizarea externa |  |  |  |  |
| 147 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 3,00 |  |  |
| 148 | RpCB02C | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-10/8 Bc10 (B150) | m3 | 3,00 |  |  |
| 149 | RpCD01B | Armaturi din otel-beton A I, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 450,00 |  |  |
| 150 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,00 |  |  |
| 151 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: Scara metalica - 15 kg | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Canalizarea externa Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total WC bloc de studii Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Incalzirea etaj 1 bloc de studii |  |  |  |  |
| 152 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 245,00 |  |  |
| 153 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" | m | 343,00 |  |  |
| 154 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 192,00 |  |  |
| 155 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 203,52 |  |  |
| 156 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 125,00 |  |  |
| 157 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (de tip Robinet Mayevski) | buc | 62,00 |  |  |
| 158 | RpIC35A | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii | buc | 28,00 |  |  |
| 159 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm.Gilze | m | 43,00 |  |  |
| 160 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 24,00 |  |  |
| 161 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 24,00 |  |  |
| 162 | IC10F | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5 | m | 144,00 |  |  |
| 163 | IC10B | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.5 | m | 172,00 |  |  |
| 164 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 57,00 |  |  |
| 165 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 114,00 |  |  |
| 166 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane unite si sectiune eliptica (375.00 sectii de tip MS 104) norma la radiator 3.125 sectii/m2 | m2 | 203,52 |  |  |
| 167 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 228,00 |  |  |
| 168 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" | buc | 114,00 |  |  |
| 169 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" | buc | 18,00 |  |  |
| 170 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 34,00 |  |  |
| 171 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 38,00 |  |  |
| 172 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 252,00 |  |  |
| 173 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 252,00 |  |  |
| 174 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp | m2 | 203,00 |  |  |
| 175 | VA01A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 14,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Incalzirea etaj 1 bloc de studii Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Incalzirea etaj 2 bloc de studii (partiala) |  |  |  |  |
| 176 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 820,00 |  |  |
| 177 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" | m | 123,00 |  |  |
| 178 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 142,00 |  |  |
| 179 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 140,00 |  |  |
| 180 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 125,00 |  |  |
| 181 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (de tip Robinet Mayevski) | buc | 62,00 |  |  |
| 182 | RpIC35A | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii | buc | 28,00 |  |  |
| 183 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm.Gilze | m | 43,00 |  |  |
| 184 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 24,00 |  |  |
| 185 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 24,00 |  |  |
| 186 | IC10F | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2.5 | m | 130,00 |  |  |
| 187 | IC10F | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50x3.0 | m | 80,00 |  |  |
| 188 | IC10B | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.5 | m | 122,00 |  |  |
| 189 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 48,00 |  |  |
| 190 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 84,00 |  |  |
| 191 | IB01A | Radiatoare din fonta coloane unite si sectiune eliptica (375.00 sectii de tip MS 104) norma la radiator 3.125 sectii/m2 | m2 | 145,00 |  |  |
| 192 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 120,00 |  |  |
| 193 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" | buc | 62,00 |  |  |
| 194 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" | buc | 8,00 |  |  |
| 195 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 34,00 |  |  |
| 196 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 38,00 |  |  |
| 197 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 152,00 |  |  |
| 198 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 152,00 |  |  |
| 199 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp | m2 | 152,00 |  |  |
| 200 | VA01A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 14,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Incalzirea etaj 2 bloc de studii (partiala) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.4. Lucrari de finisare interioara in blocul de studii |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.1. Tavane |  |  |  |  |
| 201 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate de tip "Armstrong", inclusiv sistemul-grila et2 | m2 | 215,00 |  |  |
| 202 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 34,50 |  |  |
| 203 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 34,50 |  |  |
| 204 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 34,50 |  |  |
| 205 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos fin grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 34,50 |  |  |
| 206 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 34,50 |  |  |
| 207 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 34,50 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Tavane Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.2. Pereti |  |  |  |  |
| 208 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 725,00 |  |  |
| 209 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 1 952,30 |  |  |
| 210 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart de tip "BETONOCONTACT" intr-un strat, la pereti interiori | m2 | 725,00 |  |  |
| 211 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 725,00 |  |  |
| 212 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 725,00 |  |  |
| 213 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 725,00 |  |  |
| 214 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos fin grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 725,00 |  |  |
| 215 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 725,00 |  |  |
| 216 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 725,00 |  |  |
| 217 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile | m2 | 125,40 |  |  |
| 218 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane Защитные решетки на окна внутри | m2 | 85,20 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.3. Pardosele |  |  |  |  |
| 219 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 215,00 |  |  |
| 220 | CG02A | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar | m2 | 215,00 |  |  |
| 221 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 215,00 |  |  |
| 222 | CG06A | Plinte din lemn de stejar, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 162,00 |  |  |
| 223 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 215,00 |  |  |
| 224 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 132,00 |  |  |
| 225 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - Fixator de tipBetonocontact - 0,3 kg/m2 | m2 | 132,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Pardosele Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de finisare interioara in blocul de studii Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.5. Transportari |  |  |  |  |
| 226 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 89,50 |  |  |
| 227 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 89,50 |  |  |
| 228 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t | 89,50 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Transportari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale | 27,5 % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de reparatie generale bloc de studii Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3. Electricitatea |  |  |  |  |
| 229 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp | buc | 1,00 |  |  |
| 230 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 32,00 |  |  |
| 231 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 6,00 |  |  |
| 232 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N | buc | 12,00 |  |  |
| 233 | RpEF15E | Montarea corpurilor de iluminat Led | buc | 38,00 |  |  |
| 234 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: LED | buc | 152,00 |  |  |
| 235 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 992,00 |  |  |
| 236 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 3x4 mm | m | 213,00 |  |  |
| 237 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 3x 1.5 mm | m | 512,00 |  |  |
| 238 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 3x 2.5 mm | m | 1 050,00 |  |  |
| 239 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 2x 1.5 mm | m | 249,00 |  |  |
| 240 | 08-02-144-3 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 | 100 buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale | 27,5 % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Total Electricitatea Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 4. Instalarea utilajului sportiv |  |  |  |  |
| 241 | 1000 | Panou de baschet mare | buc | 2,00 |  |  |
| 242 | 1011 | Panou de baschet mic | buc | 2,00 |  |  |
| 243 | 1001 | Plasa de volie | buc | 2,00 |  |  |
| 244 | 1002 | Spaliere de gimnastic | buc | 6,00 |  |  |
| 245 | 1006 | Capră gimnastică | buc | 1,00 |  |  |
| 246 | 1019 | Cal de gymnastica | buc | 1,00 |  |  |
| 247 | 1020 | Trambulină pentru capră | buc | 2,00 |  |  |
| 248 | 1021 | Saltele de gimnastică 1*1,2м | buc | 20,00 |  |  |
| 249 | 1022 | Franghie de catarare din iuta | buc | 3,00 |  |  |
| 250 | 1023 | Paralele gimnastice | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli pentru achizitionare-depozita | % |  |  |  |
|  |  | Total Instalarea utilajului sportiv Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |