| Reparatia blocului salii festive și sportive a şcolii din s.Glinoie, r-nul Slobozia | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ LOCAL № 1

Lucrari de reparatie

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, Dolari SUA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Timplarie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Desfaceri |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre.) | m2 | 148,660 |  |  |
| 2 | RpCN12A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime Desfacerea pervazurilor | m | 58,670 |  |  |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 14,670 |  |  |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi.) | m2 | 43,530 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Desfaceri Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 5 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 148,660 |  |  |
| 6 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice | m | 58,670 |  |  |
| 7 | RpCP35B | Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu | m | 58,670 |  |  |
| 8 | RpCP34A | Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp. | m2 | 30,280 |  |  |
| 9 | RpCP36C | Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice, din panouri fixe si foi de usa | m2 | 13,270 |  |  |
| 10 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, tocurile usilor si ferestrelor | m | 323,110 |  |  |
| 11 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 323,110 |  |  |
| 12 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 145,840 |  |  |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos de tip "Eurofin" sau echivalent grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 145,840 |  |  |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 145,840 |  |  |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 145,840 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari interioare |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Incalzirea sala festiva |  |  |  |  |
| 16 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 98,000 |  |  |
| 17 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 119,450 |  |  |
| 18 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 23,000 |  |  |
| 19 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | 16,000 |  |  |
| 20 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 54,000 |  |  |
| 21 | IC10F | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" | m | 119,450 |  |  |
| 22 | RpIC35A | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5 | buc | 2,000 |  |  |
| 23 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea la D=54x9 mm.Gilze | m | 4,200 |  |  |
| 24 | IC10B | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m | 21,000 |  |  |
| 25 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 42,000 |  |  |
| 26 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" | buc | 18,000 |  |  |
| 27 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur su retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 42,000 |  |  |
| 28 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara (375.00 de tipul sectii MS 104 sau echivalent) norma la radiator 3.125 sectii/m2 | m2 | 53,760 |  |  |
| 29 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" | buc | 21,000 |  |  |
| 30 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 42,000 |  |  |
| 31 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" | buc | 42,000 |  |  |
| 32 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 86,000 |  |  |
| 33 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 62,500 |  |  |
| 34 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 62,500 |  |  |
| 35 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp | m2 | 62,500 |  |  |
| 36 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 12,000 |  |  |
| 37 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 120,000 |  |  |
| 38 | CN23B | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv | m2 | 119,450 |  |  |
| 39 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv | m | 23,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Incalzirea sala festiva Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2. Demontari sala festiva |  |  |  |  |
| 40 | RpSA02A | Demontarea tevii din otel zincata, existenta in exteriorul cladirii, in canale de distanta avind diametru de 1/2"-1" (apeduct) | m | 19,500 |  |  |
| 41 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm (canalizare) | m | 8,000 |  |  |
| 42 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 4,000 |  |  |
| 43 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 246,700 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Demontari sala festiva Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 44 | RpSA15A | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm | m | 19,500 |  |  |
| 45 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 8,000 |  |  |
| 46 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Coturi | buc | 3,000 |  |  |
| 47 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. teuri | buc | 4,000 |  |  |
| 48 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 4,000 |  |  |
| 49 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,000 |  |  |
| 50 | RpSD34A | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,000 |  |  |
| 51 | RpSD22A | Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.4. Podele sala de festiva |  |  |  |  |
| 52 | RpCB02D1 | Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200), pentru lucrari de subzidiri.Sustinirea grinzilor la podea | m3 | 4,870 |  |  |
| 53 | RpCK02A | Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm | m2 | 195,500 |  |  |
| 54 | RpCK02D | Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate doua rinduri de scinduri si un strat intermediar de carton bituminat, batute pe rigle de stejar 50x80 mm | m2 | 51,200 |  |  |
| 55 | CH09A | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, ) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn | m | 16,200 |  |  |
| 56 | RpCK09D | Montarea plintelor orizontale la pereti din lemn de stejar, fag sau rasinoase, de max 15 cm latime, curatate si montate pe dibluri cu suruburi de alama, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in pereti si pardoseala, in camere de peste 16 mp | m | 85,800 |  |  |
| 57 | CN19B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici | m2 | 246,700 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Podele sala de festiva Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.5. Lucrari de reparatie sala festiva |  |  |  |  |
| 58 | VB22A | Gura de refulare pe 2 si 3 directii tip I | buc | 6,000 |  |  |
| 59 | VA03A | Confectionarea si montarea canalelor din PVC neplastifiat conform detaliilor 60/625 si 60/633, cu grosimea de 4,0 - 10,0 mm, avind perimetrul sectiunii de 250 - 400 mm si grosimea de 4,0 mm | m2 | 36,900 |  |  |
| 60 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 337,300 |  |  |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 337,300 |  |  |
| 62 | RpCJ12A | Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 337,300 |  |  |
| 63 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 325,200 |  |  |
| 64 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos de tip "Eurofin" sau echivalent grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 325,200 |  |  |
| 65 | CI09A | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate, mate, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala | m2 | 12,100 |  |  |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 325,200 |  |  |
| 67 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 325,200 |  |  |
| 68 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate de tip "Armstrong" sau echivalent, inclusiv sistemul-grila | m2 | 246,700 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de reparatie sala festiva Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.6. Lucrari de reparatie galeree |  |  |  |  |
| 69 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 123,220 |  |  |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 123,220 |  |  |
| 71 | RpCJ12A | Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 123,220 |  |  |
| 72 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 123,220 |  |  |
| 73 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos de tip "Eurofin" sau echivalent e grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 123,220 |  |  |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 123,220 |  |  |
| 75 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 123,220 |  |  |
| 76 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate de tip "Armstrong"sau echivalent, inclusiv sistemul-grila | m2 | 74,230 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de reparatie galeree Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.7. Podele galeree |  |  |  |  |
| 77 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 74,230 |  |  |
| 78 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 74,230 |  |  |
| 79 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 57,040 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Podele galeree Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.8. Incalzirea sala sportiva |  |  |  |  |
| 80 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 76,000 |  |  |
| 81 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 119,450 |  |  |
| 82 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 23,000 |  |  |
| 83 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | 14,000 |  |  |
| 84 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 54,000 |  |  |
| 85 | IC10F | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" | m | 96,000 |  |  |
| 86 | RpIC35A | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5 | buc | 8,000 |  |  |
| 87 | IC10B | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m | 31,000 |  |  |
| 88 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 42,000 |  |  |
| 89 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" | buc | 16,000 |  |  |
| 90 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur si retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 40,000 |  |  |
| 91 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (375.00 sectii de tip MS 104 sau echivalent) norma la radiator 3.125 sectii/m2 | m2 | 51,200 |  |  |
| 92 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" | buc | 20,000 |  |  |
| 93 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 40,000 |  |  |
| 94 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" | buc | 40,000 |  |  |
| 95 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 80,000 |  |  |
| 96 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 56,700 |  |  |
| 97 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 56,700 |  |  |
| 98 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp | m2 | 56,700 |  |  |
| 99 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 12,000 |  |  |
| 100 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 120,000 |  |  |
| 101 | CN23B | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv | m2 | 119,450 |  |  |
| 102 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv | m | 23,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Incalzirea sala sportiva Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.9. Lucrari de reparatie sala sportiva |  |  |  |  |
| 103 | VB22A | Gura de refulare pe 2 si 3 directii tip I | buc | 2,000 |  |  |
| 104 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 406,800 |  |  |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 406,800 |  |  |
| 106 | RpCJ12A | Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 406,800 |  |  |
| 107 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 408,600 |  |  |
| 108 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos de tip "Eurofin" sau echivalent grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 408,600 |  |  |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 406,800 |  |  |
| 110 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 406,800 |  |  |
| 111 | RpCJ35A | Desfaceri de spoieli din var la tavan | m2 | 276,000 |  |  |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 276,000 |  |  |
| 113 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 276,000 |  |  |
| 114 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos de tip "Eurofin"sau echivalent grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 276,000 |  |  |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 276,000 |  |  |
| 116 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 276,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de reparatie sala sportiva Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.10. Podele sala sportiva |  |  |  |  |
| 117 | RpCK02A | Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm | m2 | 276,000 |  |  |
| 118 | CH09A | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn | m | 4,800 |  |  |
| 119 | RpCK09D | Montarea plintelor orizontale la pereti din lemn de stejar, fag sau rasinoase, de max 15 cm latime, curatate si montate pe dibluri cu suruburi de alama, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in pereti si pardoseala, in camere de peste 16 mp | m | 71,000 |  |  |
| 120 | CN19B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici | m2 | 276,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Podele sala sportiva Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari interioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Lucrari de constructi exterioare |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Acoperis |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1.1. Demontari acoperis |  |  |  |  |
| 121 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 753,190 |  |  |
| 122 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 78,500 |  |  |
| 123 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. Desfacerea sapei fisurate. | m2 | 753,190 |  |  |
| 124 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile. Demontarea copertilor la intrare in sala de sport | m2 | 21,080 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Demontari acoperis Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1.2. Lucrari de constructie la acoperis |  |  |  |  |
| 125 | RpCE12B | Strat suport pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase, cu mortar de ciment M 100T in grosime de 3,5-4 cm armat cu plasa de sirma neagra de 2,5 mm avind ochiuri de 30/30 mm | m2 | 753,190 |  |  |
| 126 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu. Tencuirea parapetelor | m2 | 25,400 |  |  |
| 127 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 753,190 |  |  |
| 128 | RpCI12B | Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu. La recuperarea apelor atmosferice si transmiterea in burlane. | m2 | 78,500 |  |  |
| 129 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 753,190 |  |  |
| 130 | CE23C2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm. Invelirea parapetilor | m | 10,160 |  |  |
| 131 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 58,500 |  |  |
| 132 | CE26A1 | Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete pina la 25 mp la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat | m2 | 14,600 |  |  |
| 133 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Norma 0,024m3/m2 | m2 | 14,600 |  |  |
| 134 | CK17A1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele. Inchiderea copertinelor. | m2 | 2,600 |  |  |
| 135 | CK28A | Tavane suspendate executate pe santier din lemn de stejar.Lambrii din lenm la copertine | m2 | 14,300 |  |  |
| 136 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 21,080 |  |  |
| 137 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor ( de tip Monterey) | m2 | 35,680 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie la acoperis Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Acoperis Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.2. Reparatie exterioare |  |  |  |  |
| 138 | RpCJ35B | Desfaceri de tencuieli speciale exterioare in praf de piatra, mozaic, etc | m2 | 603,060 |  |  |
| 139 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc. Defacerea intrarilor in subsol | m3 | 0,980 |  |  |
| 140 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc. Desfacerea prispelor | m3 | 5,300 |  |  |
| 141 | RpCB02C1 | Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-10/8 Bc10 (B150), pentru lucrari de subzidiri.Betonarea prispei | m3 | 19,460 |  |  |
| 142 | RpCB02C1 | Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-10/8 Bc10 (B150), pentru lucrari de subzidiri. reparatia intrarilor in subsol | m3 | 2,250 |  |  |
| 143 | RpCC04A1 | Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de peste 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperci etc.) exclusiv sustinerile | m2 | 45,600 |  |  |
| 144 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 603,060 |  |  |
| 145 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 603,060 |  |  |
| 146 | IzF54A | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren EPS 25 de 10 cm grosime, cu ancadramentul golurilor cu vata minerala | m2 | 603,060 |  |  |
| 147 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart de tip "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 603,060 |  |  |
| 148 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec de tip "TINC" la pereti | m2 | 603,060 |  |  |
| 149 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Soclu | m2 | 63,530 |  |  |
| 150 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm . Soclu | m2 | 73,530 |  |  |
| 151 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm .placarea scarilor | m2 | 15,300 |  |  |
| 152 | CH06B | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta | m | 26,300 |  |  |
| 153 | CN25A | Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual | m2 | 15,600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Reparatie exterioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.3. Transportari si schela |  |  |  |  |
| 154 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 1 063,000 |  |  |
| 155 | TsI50A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 6 km | t | 95,600 |  |  |
| 156 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) Scoaterea gunoiului din poduri. | t | 95,600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Transportari si schela Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructi exterioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Amenajare accesuri, inlaturarea apelor pluviale |  |  |  |  |
| 157 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 445,990 |  |  |
| 158 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 1,870 |  |  |
| 159 | RpDD01A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 62,600 |  |  |
| 160 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | 15,840 |  |  |
| 161 | CO03A | Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar | m | 310,000 |  |  |
| 162 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 345,990 |  |  |
| 163 | DE09A | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m | 86,000 |  |  |
| 164 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 39,000 |  |  |
| 165 | DB14A | Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala | t | 81,500 |  |  |
| 166 | DB15D | Imbracaminte din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (subif) de 4,0 cm grosime | m2 | 850,000 |  |  |
| 167 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica "Portelanat pt. exterior", inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 15,100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Amenajare accesuri, inlaturarea apelor pluviale Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | CASS+AM | 27,5 % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Electricitate |  |  |  |  |
| 168 | RpEA05A | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm | m | 436,000 |  |  |
| 169 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp. 2*1.5mm cupru | m | 436,000 |  |  |
| 170 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm 3*2.5 cupru | m | 87,000 |  |  |
| 171 | RpEB01B | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp | m | 87,000 |  |  |
| 172 | RpEA05C | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm | m | 48,000 |  |  |
| 173 | RpEB01B | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp. 4*4mm cupru | m | 48,000 |  |  |
| 174 | RpEG05D | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor | buc | 2,000 |  |  |
| 175 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 18,000 |  |  |
| 176 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 22,000 |  |  |
| 177 | 08-02-144-3 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 | 100 buc | 2,150 |  |  |
| 178 | RpEA06A | Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul pina la 1 1/2" | buc | 11,000 |  |  |
| 179 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate. Cu 4 tuburi 4*18W | buc | 38,000 |  |  |
| 180 | RpEF12A | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta becuri 18W | buc | 152,000 |  |  |
| 181 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate. (Corpuri de iluminat pentru sala sportiva, cu carcasa de protectie) | buc | 42,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cass+am | 27,5 % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Total Electricitate Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |